# ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος

«Παναγή Α. Βαλλιάνου»

Διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την μικρότερη προσφερόμενη τιμή κατά τις διατάξεις των παρ. 3-5 του άρθρου 45 του Νόμου 4182/2013 για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου Κεραμειών και περιβάλλοντος χώρου αυτού με τα ακόλουθα στοιχεία:

- Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτήματος Παναγή Α. Βαλλιάνου»

- Σύμβαση εργασιών

- Είδος διαδικασίας: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός

- Τόπος παράδοσης των έργων: Εντός ορίων οικισμού Κεραμειών, Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου, Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς, Δήμος Αργοστολίου

- Τίτλος εργασίας: Επισκευή Σεισμοπλήκτου Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου Κεραμειών και εργασίες περιβάλλοντος χώρου αυτού.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι α) η εκτέλεση των εργασιών «Επισκευής και Αποκατάστασης Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου Κεραμειών» και β) η επισκευή μέρους του περιμετρικού τοιχίου από λιθοδομή και ο καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού, όπως περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη του Πολ. Μηχανικού κ. Ευάγγελου – Συνοδινού Βαλλιάνου, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του υπ΄όψη διαγωνισμού και της σχετικής προκήρυξης.

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ

Πρόκειται για το κτίριο του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου που βρίσκεται εντός ορίων οικισμού Κεραμειών Κεφαλονιάς με επιφάνεια κυρίως χώρου του ναού  206,69μ2 με πατάρι (γυναικωνίτη) α’ στάθμης 35,31μ2 και πατάρι β’ στάθμης 35,31μ2.

Μετά τους σεισμούς της 26/01 και 03/02/2014 προκλήθηκαν ζημιές στον κτιριακό όγκο του Ιερού Ναού συνολικά, οι οποίες σε κάθε περίπτωση χαρακτηρίζονται ως «Βλάβες περιορισμένης σπουδαιότητας», καθώς έπειτα από μακροσκοπική παρατήρηση δεν επηρεάζεται εν γένει η ευστάθεια του κτιρίου, ούτε παρατηρούνται εκτεταμένες βλάβες στα φέροντα στοιχεία του.

Εμφανίζονται οριζόντιες, κατακόρυφες και λοξές ρηγματώσεις κυρίως στα υπέρθυρα και στο ύψος των μαρμαροποδιών, οι οποίες οφείλονται στη σεισμική δράση της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2014.

Επιπλέον, παρατηρούνται κατακόρυφες ρηγματώσεις στα υποστυλώματα οι οποίες οφείλονται σε ανάπτυξη μηχανισμού διάβρωσης με εκτίναξη του επιχρίσματος και της επικάλυψης σε ορισμένα σημεία .

Οι περιγραφόμενες εργασίες αποσκοπούν στην αποκατάσταση και τη βελτίωση της σεισμικής απόκρισης του κτιρίου.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Περιγραφή βλαβών – Τρόπος αποκατάστασης

1. Παρατηρούνται ρηγματώσεις στην τοιχοποιία σε όλες τις πλευρές της (κατακόρυφες, οριζόντιες και λιγότερες λοξές) με εύρος όχι μεγαλύτερο από 0,2εκ.. Προτείνεται όσες ρωγμές αφορούν στο φέροντα οργανισμό να συγκολληθούν με ρητίνη τύπου KIMIA Kimitech F3 με κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας: Καθαίρεση τμημάτων του επιχρίσματος, εμποτισμός με ρητίνη και αποκατάσταση με επισκευαστικό κονίαμα της επιφάνειας.

Όσες ρηγματώσεις αφορούν σε μη φέροντα στοιχεία προτείνεται η καθαίρεση ΤΟΠΙΚΑ του επιχρίσματος και η τοποθέτηση γαλβανισμένου πλέγματος 5*10εκ. βάρους τουλάχιστον 1,9kg/m2. Στο μίγμα του σοβά να γίνει προσθήκη γαλακτώματος πρόσφυσης τύπου Sika και στο «λάσπωμα» να προστεθεί στο μίγμα .

Μπορούν να προτιμηθούν τύποι από τα παρακάτω υλικά ISOMAT q

1. MARMOCREΤ-BOND Έτοιμο τσιμεντοκονίαμα για το «πεταχτό χέρι» του

σοβά

2. MARMOCREΤ-BASE Έτοιμος σοβάς βασικής στρώσης

3. MARMOCRET PLUS Fine Ρητινούχος, έγχρωμος, υδαταπωθητικός

τσιμεντοειδής σοβάς – Λεία επιφάνεια

4. MARMOCRET PLUS Decor Ρητινούχος, έγχρωμος, υδαταπωθητικός

τσιμεντοειδής σοβάς – Αδρή επιφάνεια

5. PL-PRIMER Αστάρι σοβάδων – Φράγμα αφυδάτωσης

2. Στη συνέχεια η επιφάνεια θα επιχριστεί με ενισχυμένο σοβά και θα χρωματιστεί με ειδικά ακρυλικά – οικολογικά χρώματα.

3. Στα επιχρίσματα και σε ορισμένα σημεία στα περιζώματα (κορνίζες) παρατηρούνται βλάβες με αποκόλληση του επιχρίσματος. Προτείνεται η τοποθέτηση πλέγματος συνθετικών ινών με διπλή ενίσχυση στις γωνιές και η εφαρμογή επισκευαστικού κονιάματος τύπου TECTORIA M10 ή ISOMAT MEGACRET 40 καθώς και η στερέωση του πλέγματος με ειδικά μεταλλικά ανοξείδωτα βύσματα.

4. Παρατηρείται αποκόλληση κεραμιδιών από τη στέγη και πιθανή μετακίνηση της, καθώς παρατηρήθηκε μικρή εισροή υδάτων. Επίσης , η εισροή υδάτων πιθανότατα προκάλεσε φθορές σε τμήμα της ξυλείας της στέγης. Προτείνεται :

Α) Η αποξήλωση του συνόλου των κεραμιδιών της στέγης,

Β) Η απομάκρυνση όποιας ποσότητας ξυλείας παρουσιάζει έντονες φθορές ή κυρτώσεις ή άλλου τύπου βλάβες κατόπιν αυτοψίας από τον επιβλέποντα μηχανικό και

Γ) Τοπικά η ανακατασκευή της με νέα σύνθετη δομική ξυλεία, εμποτισμένη με διατομή η οποία αναφέρεται στη στατική μελέτη της άδειας και σε κάθε περίπτωση ίση με την υφιστάμενη. Η εργασία αυτή αρχικά δεν κοστολογείται.

Μετά την αποξήλωση των κεραμιδιών, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα μηχανικό, θα αποφασιστεί αν απαιτείται η τοπική ανακατασκευή της στέγης και σε ποιο βαθμό.

Δ) Επίσης, προτείνεται να τοποθετηθούν νέα κεραμίδια κόκκινα, ρωμαϊκού τύπου.

Οι διατομές και άλλες κατασκευαστικές λεπτομέρειες φαίνονται στα επισυναπτόμενα σχέδια.

Παρατηρήθηκαν εκτεταμένες βλάβες στην ουρανία (ψευδοροφή) με αποκόλληση τμημάτων του σοβά. Προτείνεται η επισκευή τμήματος της παλαιάς ψευδοροφής, τοπικά με ρητινούχα υλικά όπου έχουν εκδηλωθεί βλάβες (ρωγμές ή αποκολλήσεις) και η κατασκευή νέου τμήματος από γυψοσανίδα εύκαμπτη όπου κρίνεται απαραίτητο και μόνο έπειτα από αυτοψία του επιβλέποντα μηχανικού. Η εργασία αυτή αρχικά δεν κοστολογείται. Σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα μηχανικό, θα αποφασιστεί αν απαιτείται η τοπική επισκευή - ανακατασκευή της ψευδοροφής (ουρανίας) και σε ποιο βαθμό.

Η εύκαμπτη γυψοσανίδα πάχους 6,5mm είναι το ιδανικό υλικό για επενδύσεις καμπύλων επιφανειών οροφών. Η καμπύλωση των γυψοσανίδων να γίνεται πάντα κατά μήκος και όχι κατά πλάτος. Η γυψοσανίδα πάχους 6,5mm καμπυλώνεται πιέζοντας την κατ’ ευθείαν επάνω στο μεταλλικό σκελετό, ο οποίος πρέπει να είναι αναρτημένος με άκαμπτες αναρτήσεις για μεγαλύτερη σταθερότητα και προσαρμόζεται πλήρως στο επιθυμητό σχήμα στερεώνοντας την με βίδες. Στη συνέχεια η επιφάνεια θα σπατουλαριστεί και θα χρωματιστεί.

Τέλος, απαιτείται ο χρωματισμός της επιφάνειας εξωτερικά και εσωτερικά με ακρυλικά χρώματα βερνίκι.

Θα γίνει καθαίρεση και ανακατασκευή τοιχοποιίας - λιθοδομής περιβάλλοντα χώρου μήκους 15μ. στην πρόσοψη του Ναού σε επαφή με τη δημοτική οδό, μέσου ύψους 1,5μ.,υπόβαση -θεμελίωση από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 20εκ. με οπλισμό Τ192 ενισχυμένο με 2 δυο διαμήκεις ράβδους, με προηγούμενη εξυγίανση του εδάφους με αδρανή υλικά πάχους 5εκ. Επίσης, θα γίνει επιμελής καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρου από τη βλάστηση και τα μπάζα όπως θα υποδειχθεί και η απομάκρυνση αυτών.

Οι εργασίες σε ύψος θα γίνουν με χρήση ικριωμάτων τηρώντας πάντοτε τα μέτρα ασφαλείας κατά την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία, όπως και το σύνολο των

εργασιών επισκευής του Ιερού Ναού.

Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες θα πρέπει να γίνουν από κατάλληλα εξειδικευμένο

προσωπικό, τηρώντας πιστά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Συνοπτικά. Για τις παρακάτω εργασίες:

Α) Στήσιμο ικριωμάτων

Β) Καθαιρέσεις και ανακατασκευή επιχρισμάτων

Γ) Επισκευή στέγης

Δ) Επισκευή ψευδοροφής (ουρανίας)

Ε) Εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί

Στ) Εργασίες περιβάλλοντα χώρου, ήτοι τοιχίο από λιθοδομή και απομάκρυνση μπάζων και βλάστησης– καθαριότητα χώρου

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος είναι 43.000,00 ευρώ (σαράντα τρεις χιλιάδες ευρώ) όπου συμπεριλαμβάνονται η εργασία και το κόστος αγοράς των υλικών καθώς και ο αναλογούν Φ.Π.Α.

Δεν επιτρέπεται να κατατεθούν προσφορές για τμήμα του προκηρυσσομένου έργου.

- Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

- Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της μελέτης καθώς και των όρων της προκήρυξης από το γραφείο του Κληροδοτήματος (Κεφαλλήνων 5, Αργοστόλι 28100, Κεφαλονιά, τηλ. 26710-22524, e-mail: contact@klirvaglianos.gr)

- Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 43.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

- Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του Κληροδοτήματος και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου έως την 20η Απριλίου 2022  ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η ίδια ημέρα και ώρα 1 μ.μ.  Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

- Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα γίνει στο γραφείο του Κληροδοτήματος (Κεφαλλήνων 5) αυθημερόν και μπορούν να παραβρίσκονται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.

- Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα (Εργολάβοι) ή  τεχνικές εταιρείες από την Ελλάδα. Κάθε διαγωνιζόμενος δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές.

- Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 45 του Νόμου 4182/2013. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα  εξής:

α) Αίτηση των ενδιαφερόμενων προς την «Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Παναγή Α. Βαλλιάνου», με τα πλήρη στοιχεία τους

β) Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ. (δύο όψεις και Α.Φ.Μ. ).Επωνυμία και Α.Φ.Μ. Τεχνικής Εταιρείας

Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο παραστατικό Εφορίας με το οποίο να αποδεικνύεται η έναρξη Επιτηδεύματος σε τεχνικές εργασίες συναφείς με τις αιτούμενες

γ) Οικονομική προσφορά

δ) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα

ε) Εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί του προσφερόμενου ποσού ως συμμετοχή στον διαγωνισμό και η οποία θα επιστραφεί αμέσως μετά το πέρας της διαδικασίας.

- Ο χρόνος υποβολής των προσφορών είναι είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της εγκεκριμένης προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και του Κληροδοτήματος Παναγή Α. Βαλλιάνου.

- Οι πληρωμές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της σύμβασης, ύστερα από απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής και με την έκδοση σχετικών τιμολογίων κλπ. παραστατικών στοιχείων.

- Η αποπληρωμή θα γίνει με την έκδοση και υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου  οριστικής παράδοσης – παραλαβής του έργου.

- Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΤΑΣ και το Κληροδότημα Παναγή Βαλλιάνου

- Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στο Κληροδότημα μόνον επί της διαδικασίας του διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται από διατάξεις του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».

Αργοστόλι, 31 Μαρτίου 2022

Για την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος

Παναγή Α. Βαλλιάνου

Η Πρόεδρος

Ιλαριανή Γρηγ. Τζανετάτου